深圳市帕骐电子科技有限公司

PD01-10002B新品上架描述表

1.Key Features

◆1024*600 High resolution dual DVD player, support share a DVD or watch

2 different DVDs simultaneously. Both players come with AV IN and OUT

function.

◆2700mAh large capacity li-ion battery ensures 4-5 hours woring time for each

single players. IR remote control with special button design, easy for understand

and operation.

◆Bandage-style velcro headrest mount straps are convenient for

different size cars’installation and adjustment.

◆Sanyo loader ensures players working more stable.

◆Built-in 4*2W high power speakers provide you a better

acoustic enjoyment.

◆Built-in USB/SD/MMC reader port.

- Technical Specification

- Screen size：10.1 Inch

- Resolution：1024*600 LED backlight（>200LUX）

- Speaker：2W8Ω（100HZ-16KHZ）

- Working Voltage：DC12V/18W

- Working Current：1.5A(single player)

- Video output：1.5Vp-p/75Ω/ NTSC/PAL/AUTO

- Audio output：2.8V Vp-p，0dB = 1V 20HZ-20KHZ

- Compatiable formats：DVD/SVCD/VCD/CD/MP3/JPG/AVI/AVI/MPEG/DIVX

- Harmonic distortion：1% A-weighting @1KHZ

- SNR：60db（speaker） 85dB（headphone）

- Laser wavelength：/650NM-795NM

- Battery：7.4VLi lon 2700MA

- Charging time：>4H

- Working time：about 5H

- Woring environment： temperature 5-40℃，humidity＜90%

- Package：295*135*240mm

- Gross weight：2700g

- Net weight(single player): 950g

- Dimension(single player): 294*174*39mm

- Instruction

Please refer to the User Manual.

- Package

5.Reference Link

1.产品描述（字体颜色为红色代表要填写在标题或者短描述Bullet Point ）

◆高清1024*600双屏显示设计，支持单机播放或双机同步显示，任意一台均可当做主机输出AV信号到其它带AV IN接口的显示设备，也可在AV IN模式下单独当作显示器接收AV 信号。

◆均内置大容量锂离子电池供电，单机续航时间可达5小时以上，遥控器按键造型独特，

提高识别度。

◆全新绷带式魔术贴头枕固定设计，方便调节和安装在不同尺寸的汽车头枕。

◆电路设计采用国际主流芯片，保证品质稳定、运行可靠。

◆内置4*2W大功率高品质扬声器，声音洪亮、清晰。

◆支持USB/SD/MMC外部存储介质。

2. 技术参数

- 屏幕尺寸：10.1inch

- 分辨率：1024*600 LED背光（200LUX以上）

- 喇叭功率：2瓦8Ω（100HZ-16KHZ）

- 工作电压：DC12V/18W

- 工作电流：单机1.5A，

- 视频输出：1.5Vp-p/75Ω/ NTSC/PAL/AUTO

- 音频输出：2.8V Vp-p，0dB = 1V 20HZ-20KHZ

- 支持格式：DVD/SVCD/VCD/CD/MP3/JPG/AVI/AVI/MPEG/DIVX

- 谐波失真：1% A计权@1KHZ

- 信噪比：60db（喇叭） 85dB（耳机）

- 激光波长：/650NM-795NM

- 电池规格：7.4VLi lon 2700MA

- 充电时间：4小时以上

- 播放时间：约5小时

- 工作环境：温度5-40℃，湿度＜90%

- 彩盒尺寸：295*135*240mm

- 产品毛重：2700g

- 单机净重：950g

- 尺寸：294*174*39mm

3. 安装/使用说明 (参照说明书)

4.包装清单

- 便携式DVD播放机-------------------------------------------------------------2台；

- AAA电池-------------------------------------------------------------------------4节

- 交流电源适配器-----------------------------------------------------------------1只；

- 车载电源一拖二适配器--------------------------------------------------------1只；

- 多功能红外遥控器--------------------------------------------------------------2只；

- φ3.5mm转RCA AV线母头23CM---------------------------------------------1条；

- φ3.5mm转RCA AV线公头1M---------------------------------------------1条

- 使用说明书----------------------------------------------------------------------1本

- 车载头枕固定魔术贴-----------------------------------------------------------2条

5.参考链接