深圳市帕骐电子科技有限公司

PD01-10002B新品上架描述表

- Key Features

․1024*600 High resolution dual DVD player, support share a DVD or watch 2 different DVDs simultaneously. Both players come with AV IN and OUT function.

․2700mAh large capacity li-ion battery ensures 4-5 hours working time for each single player. IR remote control with special button design, easy for understand and operation.

․Unique headrest mount case design, which are convenient for installation and changing disc in car.

․Built-in 4*2W high power speakers provide you a better acoustic enjoyment.

․Built-in USB/SD/MMC reader port.

Technical Specification

- Screen size：10.1 Inch

- Resolution：1024*600 LED backlight（>200LUX）

- Speaker：2W8Ω（100HZ-16KHZ）

- Working Voltage：DC12V/18W

- Working Current：1.5A(single player)

- Video output：1.5Vp-p/75Ω/ NTSC/PAL/AUTO

- Audio output：2.8V Vp-p，0dB = 1V 20HZ-20KHZ

- Compatiable formats：DVD/SVCD/VCD/CD/MP3/JPG/AVI/AVI/MPEG/DIVX

- Harmonic distortion：1% A-weighting @1KHZ

- SNR：60db（speaker） 85dB（headphone）

- Laser wavelength：/650NM-795NM

- Battery：7.4VLi-ion 2700MA

- Charging time：>4H

- Working time：about 5H

- Working environment： temperature 5-40℃，humidity＜90%

- Package：405*135*240mm

- Gross weight：3200g

- Net weight(single player): 950g

- Dimension(single player): 294*174*39mm

- Instruction

Please refer to the User Manual.

- Package

5.Reference Link

1.产品描述（字体颜色为红色代表要填写在标题或者短描述Bullet Point ）

◆高清1024*600双屏显示设计，支持单机播放或双机同步显示，任意一台均可当做主机输出AV信号到其它带AV IN接口的显示设备，也可在AV IN模式下单独当作显示器接收AV 信号。

◆均内置大容量锂离子电池供电，单机续航时间可达5小时以上，遥控器按键造型独特，

提高识别度。

◆独特头枕包设计，方便车内安装和换碟。

◆内置4*2W大功率高品质扬声器，声音洪亮、清晰。

◆支持USB/SD/MMC外部存储介质。

2. 技术参数

- 屏幕尺寸：10.1inch

- 分辨率：1024*600 LED背光（200LUX以上）

- 喇叭功率：2瓦8Ω（100HZ-16KHZ）

- 工作电压：DC12V/18W

- 工作电流：单机1.5A，

- 视频输出：1.5Vp-p/75Ω/ NTSC/PAL/AUTO

- 音频输出：2.8V Vp-p，0dB = 1V 20HZ-20KHZ

- 支持格式：DVD/SVCD/VCD/CD/MP3/JPG/AVI/AVI/MPEG/DIVX

- 谐波失真：1% A计权@1KHZ

- 信噪比：60db（喇叭） 85dB（耳机）

- 激光波长：/650NM-795NM

- 电池规格：7.4VLi-ion 2700MA

- 充电时间：4小时以上

- 播放时间：约5小时

- 工作环境：温度5-40℃，湿度＜90%

- 彩盒尺寸：405*135*240mm

- 产品毛重：3200g

- 单机净重：950g

- 尺寸：294*174*39mm

3. 安装/使用说明 (参照说明书)

4.包装清单

- 便携式DVD播放机-------------------------------------------------------------2台；

- AAA电池-------------------------------------------------------------------------4节

- 交流电源适配器-----------------------------------------------------------------1只；

- 车载电源一拖二适配器--------------------------------------------------------1只；

- 多功能红外遥控器--------------------------------------------------------------2只；

- φ3.5mm转RCA AV线母头35CM---------------------------------------------1条；

- φ3.5mm转RCA AV线公头1M---------------------------------------------1条

- 使用说明书（英德西法日意六语合一）----------------------------------------1本

- 车载头枕包-----------------------------------------------------------2个

5.参考链接